Гидравлический пресс-перфоратор NITTO KOHKI HS06-1322

Гидравлический пресс-перфоратор NITTO KOHKI HS06-1322 предназначен для проделывания круглых и овальных отверстий в швеллерах, двутавровых и металлических балках, трубных фланцах и листовом металле. Применяется при выполнении строительных, мостостроительных, монтажных и других работ. Пресс-перфоратор позволяет существенно уменьшить время получения отверстия в сравнении со сверлением.

Основные преимущества пресс-перфоратора:

- Высокая производительность, не зависящая от квалификации рабочего;

- Открытая рабочая зона облегчает установку и удаление обрабатываемой детали;

- Обеспечивает быстрое выполнение цикла от пробивания отверстия до возврата пуансона в исходное положение (5-6секунд);

- Пружинный возврат штока;

- Перфорирование без предварительного отверстия;

- Бесшумная работа;

- Высокая мобильность на открытом воздухе и в условиях производства;

- Инструмент выполнен из металла, что обеспечивает высокую прочность и надежность при эксплуатации;

Технические характеристики NITTO KOHKI HS06-1322:

Диаметр отв. в стали, мм    8-22

Овальное отв., мм               11Х22

Толщина стали, мм             13

Расстояние от края детали, мм    60

Усилия, т                              36,7

Масса, кг                              20,5

Стандартная комплектация: рукава высокого давления, матрица с пуансоном 22мм.

Для использования данной модели необходимо подключение полуавтоматической гидравлической станции.

Полуавтоматическая гидравлическая станция (насос) предназначена для обеспечения работы гидравлических пресс-перфораторов NITTO KOHKI. Мобильный и высоконадежный агрегат. Технические характеристики: масса 32кг, питание 220В.

В случае если у Вас остались вопросы по гидравлическому пресс-перфоратору специалисты компании Metaltool Вам с радостью помогут. Решайте Ваши задачи вместе с нами!