metaltool

тел./факс +7 495 665 60 02

+7 499 503 73 21

WWW.METALTOOL.sU

Сверлильный станок

на магнитном основании

МВА 38

Инструкция по применению

| Диапазон сверления | MBA 38 |
| --- | --- |
| …корончатым сверлом | 12-50мм |
| …спиральным сверлом | до 23мм |
| Зенкером | 10-50мм |
| Шпиндель | КМ 2 |
| Стандартный держатель | Weldon 19 |
| Прижимная сила магнита | 1 300 КГС |
| Мощность двигателя | 1200 Вт |
| Масса | 14кг |
| Глубина сверления | 45мм |
| Размеры с максимально поднятым приводом с ручками Д х Ш х В | 340х200х540 мм |
| Размеры с максимально опущенным приводом Д х Ш х В | 340х200х420 мм |
| Размеры магнита | 88х175мм |
| Максимальная длительность цикла нагрузки | 30мин |
| Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев после отгрузки покупателю | 12мес |
| Гарантийный срок хранения с момента изготовления | 24мес |
| Стандартная комплектация | Ящик Страховочная цепь Емкость для СОЖ Комплект ключей 3 рукоятки |

Технические характеристики:

# Общая инструкция по безопасности

- Изучите свой инструмент

Прочтите и разберитесь в руководстве по эксплуатации вашего инструмента и назначении всех табличек на нем. Изучите область применения и ограничения, равно как и возможные опасности.

- Заземляйте оборудование

Убедитесь, что заземляемые инструменты подсоединены к соответствующим источникам питания, применяются трехпроводные шнуры-удлинители, розетки и штепсельные вилки.

- Используйте защитный кожух

Который должен быть правильно установлен и настроен.

- Вынимайте ключи из шпинделя и держателя инструмента

Введите в привычку проверять отсутствие ключей до включения двигателя инструмента

- Содержите рабочее место в чистоте

Захламленная  рабочая зона и проходы приводят к несчастным случаям, полы не должны быть скользкими от масла и грязи.

- Избегайте работ в опасных местах

Не используйте инструмент в сырых местах или при повышенной влажности, не оставляйте его под дождем. Поддерживайте рабочее место хорошо освещенным. Обеспечивайте соответствующее пространство для проведения работ.

- Обеспечивайте безопасность

Используйте съемные выключатели, блокировку включения, запирайте рубильники. Не допускайте посетителей к рабочему месту.

- Не прикладывайте чрезмерных усилий

Работа будет выполнена быстрее, лучше и безопаснее, если применять инструмент, соответствующий нагрузке и объемам.

- Используйте соответствующий инструмент

Не применяйте инструмент или принадлежности для работ, которым они не предназначены.

- Надевайте правильную одежду

Не надевайте развевающуюся одежду, галстуки, шейные платки, которые могут быть захвачены движущимися частями. Длинные рукава закатывайте выше локтя, волосы убирайте под головной убор. Рекомендуется нескользящая обувь.

- Используйте защитные очки

Все время носите защитные очки. Обычные очки не защищают глаза с боков. Если работа связана с образованием пыли – носите защитный щиток и респиратор, во время продолжительных работ используйте также наушники или беруши

- Работайте безопасно

Применяйте ручные захваты, тиски или струбцины, чтобы освободить руки – это удобнее и безопаснее.

- Не спотыкайтесь

Следите за равновесием и смотрите под ноги, случайное падение на работающий инструмент может иметь серьезные последствия.

- Своевременно и бережно обслуживайте инструмент

Поддерживайте рабочий инструмент в заточенном состоянии, вовремя смазывайте механизмы, в соответствии с инструкцией

- Отключайте инструмент

При обслуживании, смене принадлежностей и рабочего инструмента

- Используйте рекомендованные принадлежности

Применяйте принадлежности, рекомендованные к использованию с данным инструментом. Эта информация находится в руководстве по эксплуатации, а также следуйте инструкциям, сопровождающим эти принадлежности. Использование непригодных аксессуаров может привести к несчастным случаям.

- Проверьте отсутствие повреждений оборудования

Перед каждым использованием инструмента внимательно проверяйте защитные кожухи, шнур питания, другие детали на отсутствие механических повреждений, движущиеся части на отсутствие заеданий, надежность креплений и другие кондиции, которые могут влиять на работу. Поврежденные детали должны быть отремонтированы или заменены.

- Никогда не оставляйте без присмотра работающий инструмент

Выключите инструмент и дождитесь полной остановки вращения, прежде чем покинуть рабочее место.

# (СКОПИРУЙТЕ ЭТОТ ЛИСТ И ПРИКРЕПИТЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, А ТАКЖЕ ВНУТРИ УПАКОВКИ С ОБОРУДОВАНИЕМ, ОЗНАКОМЬТЕ ПОД РОСПИСЬ ВСЕХ, КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ДАННОМ ОБОРУДОВАНИИ!)

# Инструкция по безопасной работе на магнитных сверлильных станках

- Периодическое обслуживание очень важно – регулярно осматривайте станок и проверяйте затяжку резьбовых соединений, ОСОБЕННО НАПРАВЛЯЮЩИХ СВЕРЛИЛЬНОГО ПРИВОДА, разболтанные направляющие – частая причина поломки сверл и даже травм оператора.

- Проверяйте исправность шнура питания и штепсельной вилки, используемая розетка и удлинитель должны иметь заземляющие контакты и соответствующий проводник.

- Никогда не пользуйтесь тупыми сверлами

- Всегда надевайте защитные очки

- Всегда используйте страховочный ремень или цепь, чтобы уберечь станок и себя при прекращении подачи электроэнергии, ОСОБЕННО ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ И НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЯХ. Падение тяжелого станка при внезапном отключении электроэнергии в лучшем случае вызовет его повреждении и снятие с гарантийного обслуживания, подумайте также о возможных последствиях для окружающих.

- Всегда отключайте источник питания при замене сверл и работах по обслуживанию станка.

- Если станок оснащен защитным кожухом, – всегда пользуйтесь им.

- Снимайте кольца, часы, браслеты, которые могут быть захвачены вращающимися частями.

- Поддерживайте станок и заготовки в чистоте – грязь, стружки, масло и влага снижают эффективность работы магнита.

- Всегда привинчивайте все три рукоятки к валу подачи сверлильного привода, иначе вы не сможете поддерживать постоянную скорость сверления, а в некоторых случаях это может привести к травме!

- Следите, чтобы вылетающий в момент окончания сверления керн не нанес вреда окружающим (См рис.2)

- Запрещается работать в условиях повышенной опасности поражения электрическим током, во взрывоопасной атмосфере

- Запрещается работать вблизи мест проведения электросварочных работ, это в большинстве случаев приводит к повреждению электронных блоков и нарушению работы электромагнита.

Рис.2

# Инструкция по эксплуатации

- Произведите все необходимые настройки согласно данной инструкции.

- Проверьте, соответствует ли станок требованиям техники безопасности.

- До начала работы

- Проверьте комплектацию станка, все ли компоненты присутствуют и, нет ли повреждений. Список комплектующих Вы можете найти в данной инструкции.

# Соберите станок: установите три рукоятки, держатель сверл, бачок для подачи СОЖ.

# Через пять часов работы - отрегулируйте скользящую направляющую. Для этого, входящими в комплектацию ключами, ослабьте установочные винты и после этого, равномерно затяните так, чтобы подвижная плита перемещалась равномерно, с легким усилием. Зафиксируйте установочные винты контргайками.

# Убедитесь, что питание выключено, прежде чем устанавливать инструмент и производить работы по обслуживанию.

# Проверьте состояние станка согласно требованиям безопасности (электрическая часть, подвижные части и затяжку резьбовых соединений), отрегулируйте, при необходимости, направляющие салазок привода при помощи входящих в комплект рожкового и шестигранного ключей. Привод должен перемещаться плотно и равномерно.

- Необходимо проверять надежность фиксации штатива до начала сверления.

## Установка выталкивающего штифта. Штифт-выталкиватель используется для центровки сверла и для удаления керна по завершении сверления. Он имеет плоскую сторону, по которой в центр сверла поступает СОЖ. Вставьте штифт в сверло через отверстие в хвостовике.

## Установка сверла. Сверло закрепляется в держателе винтами с внутренним шестигранником. Хвостовик Weldon имеет два шлица, расположенных под углом 90(, универсальный хвостовик имеет только один шлиц для фиксации.

## Разметка отверстия производится маркером и керном.

## Установка машины. Убедитесь, что поверхность, на которую Вы устанавливаете машину, ровная и чистая. Помните, что влага, масло и стружка ощутимо снижает эффективность магнита и может привести к его отрыву во время работы. Штифт-выталкиватель должен находиться над центром размеченного отверстия. Закрепите цепь.

- Подключите электропитание и активируйте магнит. ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ, чтобы штифт-выталкиватель находился над центром размеченного отверстия, т.к. при включении магнита возможно небольшое смещение станка.

- Магнит будет держаться на всех ферритовых материалах не тоньше 10мм. При недостаточной толщине металла необходимо подкладывать с другой стороны стальную пластину толщиной 10мм и площадью чуть больше площади магнита.

- Закрепите кронштейн бачка на корпусе станка

- Установите соединение бачка и приемного штуцера держателя посредством трубки.

- Масло для сверления повышает ресурс инструмента и обеспечивает гладкий выход керна.

- Используйте разумное количество СОЖ.

- СОЖ автоматически поступает во время сверления вертикально вниз, но при сверлении в горизонтальном направлении необходимо либо размещать бачок соответствующим образом, либо использовать системы подачи СОЖ под давлением, которые можно приобрести отдельно.

- При сверлении на потолке рекомендуется использовать смазывающую пасту или воск. Закладывайте средства в центр сверла до начала сверления.

- Во время работы

- ВСЕГДА опускайте защитный кожух, если он есть. Включите двигатель и медленно подведите сверло к поверхности. Пока сверло не сделает начальную канавку на поверхности, применяйте легкий нажим. Далее постепенно увеличивайте давление до полной нагрузки двигателя.

- Поддерживайте постоянное давление в течение всего сверления. Слишком сильное давление не приводит к увеличению скорости резания, а снижает срок службы сверла и может вызвать повреждение двигателя. Если стружка становится голубой, увеличьте количество масла (СОЖ).

- Выберите подходящую скорость для сверления. Станок оборудован двухскоростным редуктором для оптимального выбора параметров работы. Скорости выбираются согласно схеме закрепленной на корпусе редуктора электропривода сверления. Для сверления сверлами из быстрорежущей стали в большинстве случаев лучше использовать минимальные обороты. Для сверл с твердосплавными зубьями более высокая скорость может оказаться оптимальной (см рис. 3, рис. 4)

- В момент, когда, предположительно, сверление будет закончено, снизьте давление на привод, чтобы не сколоть зубья сверла при выходе из материала.

- Сверление овальных отверстий производите с осторожностью, и вынимайте выталкивающий штифт, когда есть возможность его соскакивания в уже проделанное отверстие.

- Рассверливание существующих отверстий корончатыми сверлами производите на минимально возможных оборотах, т.к. сверло неуравновешенное по нагрузке сильно вибрирует и может сломаться. Вообще, такая операция не рекомендуется. Сверление отверстий спиральными сверлами диаметрами более 16мм существенно снижает производительность (см рис. 1 стр. 2), а также ресурс электропривода примерно в 8 раз.

- Сверление труб можно осуществлять при помощи адаптера для крепления на трубу типа АКСТ1 (поставляется отдельно)

- Сверление немагнитных материалов, типа алюминия, нержавеющей стали, текстолита и т.п., если они имеют гладкую, ровную и непористую поверхность можно производить через вакуумный адаптер VAC.2700 (поставляется отдельно)

- По окончании сверления убедитесь, что высверленный из металла керн вышел из сверла. Если керн застрял, дайте ему остыть, потом он, может быть, вынут рукой (Внимание: пользуйтесь при этом перчатками!) Если керн застрял, и не может быть удален рукой, снимите сверло и, аккуратно постукивая штифтом по твердой поверхности, выньте керн изнутри сверла.

- При сверлении пакетов стальных листов удаление кернов должно производиться последовательно для каждого слоя.

- По окончании работы

- Удалите остатки СОЖ из бачка, протрите направляющие станка от стружки и влаги, очистите подошву магнита.

- Для упаковки станка в транспортировочный  ящик сложите привод в нижнее положение, выкрутите рукоятки и снимите бачок.

ВНИМАНИЕ!

Использовать только заземленные розетки!

Не работать в условиях повышенной влажности, в замкнутых металлических объемах.

Холодную машину, внесенную в теплое помещение, выдерживать до включения не менее 3-х часов!

Избегайте работ в условиях сильных перепадов напряжения.

#### ВСЕГДА

Используйте защитные очки и перчатки!

Помните, что режущие кромки корончатых сверл затачиваются до бритвенной остроты. Кроме того, часто причиной травм являются застрявшие  в сверлах керны.