Электрорез EVOLUTION 305 мм

Электрорез – это профессиональный инструмент, предназначенный для резки металлов, железобетона, камня и кирпича как на открытом воздухе, так и в помещениях. Справится со строительными конструкциями и опорами, незаменим для покрытия тротуара, легко работает с бетоном и гранитом.

Преимущества электрореза Evolution:

- Мощный двигатель (2400 Вт) позволяет легко обрабатывать даже самые сложные материалы (бетон, железобетон, натуральный камень, кирпич, тротуарную плитку);

- Не загрязняет окружающую среду, благодаря электрическому двигателю не происходит выделение вредных паров, что позволяет работать в закрытых помещениях;

- Плавный пуск;

- Эргономичные рукоятки хорошо сбалансированы  и позволяют долго работать, не уставая;

- Специальный механизм крепления диска позволяет производить замену быстро и легко;

- Поворотный защитный кожух, разворот без использования ключей, для вертикальной или горизонтальной резки;

- Возможность подключить пылесос, для работы в помещениях;

- Резиновый защитный фартук для предохранения оператора от воздействия пыли и осколков камня;

- Охлаждение двигателя, встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева;

- Простота эксплуатации, блокировка шпинделя и большое раскрытие защитного кожуха - для быстрой смены режущих дисков;

- Защита от перегрузки предохраняет электрорез от поломок - при приближении перегрузки диск автоматически замедляется;

- Две рукоятки - для лучшего управления инструментом.

Технические характеристики:

- Мощность 2400 Вт;

- Скорость 5000 об/мин;

- Диаметр диска 305 мм;

- Толщина диска 3 мм;

- Посадочный диаметр 25,4 мм;

- Масса диска 1,78 кг;

- Максимальная глубина реза 100 мм;

- Масса брутто/нетто 11,82 / 9,5 кг;

- Габариты 464х575х390 мм;

- Уровень звукового давления (под нагрузкой) 102,4 dB(A);

- Уровень вибрации 4,8 м/с2.

Стандартная комплектация: электрорез,  алмазный диск, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.

Удобный в работе и в обслуживании, этот инструмент - идеальная альтернатива бензорезам. Поставляется в комплекте  с алмазным диском.

В случае если у Вас остались вопросы по электрорезу специалисты компании Metaltool Вам с радостью помогут. Решайте Ваши задачи вместе с нами!