Ручная циркулярная пила

METALTOOL 200

Инструкция

Перед работой прочитайте инструкцию внимательно и тщательно. Проверьте отсутствие повреждений и исправность аппарата, наличие напряжения в сети, наличие рукоятки, диска и других частей.

Технические характеристики:

| Мотор (230 В, 50/60 Гц) | 1700 Вт |
| --- | --- |
| Максимальное сечение профиля стенка 6 мм, 900 | 67 мм |
| стенка 6 мм, 450 | 42 мм |
| Максимальная толщина материала ( сталь 3) | 8 мм |
| Частота вращения без нагрузки | 3700об/ мин -1 |
| Максимальное время включения | 30 мин |
| Уровень шума (под нагрузкой) | 108,7 dB |
| Ускорение | 3,9 м/с2 |
| Масса | 6,3 кг |
| Габаритные размеры, мм Максимум | 370 х 400 х 500 |
| Минимум | 250 х 325 х 500 |
| Наибольший диаметр диска | 200 мм |
| Диаметр отверстия | 25,4 мм |
| Ширина диска | 2 мм |

При работе с прибором необходимо обязательно пользоваться персональными средствами защиты!

Этот аппарат специально разработан для резки стали с использованием твердосплавных дисков. Нельзя использовать оснастку, не предназначенную для данного прибора.

Не допускайте людей, не работающих с этим аппаратом, близко к месту работы. Запрещается проводить работы вблизи огня, легковоспламеняющихся материалов и газа, во влажных и мокрых местах. Не забывайте, что материал, с которым Вы работаете, должен быть надежно закреплен.

- Этот прибор снабжен проверенным кабельным и штекерным соединением, соответствующей длины. Зеленый с желтым провод в кабеле подключается к  заземляющей клемме.

- Выньте штекер из розетки, прежде чем заменить диск, произвести регулировку или другие технические работы.

- Проверяйте машину и диски перед каждым началом работы. Не используйте деформированные, разрушенные, сколотые и другим образом испорченные диски.

- Не забывайте, что диск должен быть правильно установлен и подходил для разрезаемых материалов.

- Не используйте диски, изготовленные из быстрорежущей стали.

- Не используйте диски, которые не соответствуют частоте вращения машины.

- Не останавливайте диски при помощи бокового нажима на диск.

- При резке дерева необходимо использовать подходящий пылесос и респиратор.

- Не забывайте, что защитный кожух работает свободно, без блокировки.

- Никогда не используйте инструмент без заводской защитной системы. Защитный кожух не блокируется (не фиксируется) в открытой позиции.

- Не забывайте, что электрический шнур необходимо убирать от подвижных частей прибора.

- Если Вы откладываете инструмент, выключите мотор и не забудьте, что все подвижные части тоже должны быть остановлены.

- При заклинивании отключите инструмент и выньте электрический штекер.

- Не крепите ключи на инструмент или шнур.

- Не забывайте, что глубина реза четко фиксируется на ручке настройки при использовании прибора.

- Используйте только фланец и подкладное кольцо, которое поставляется вместе с прибором и замените его, если оно испортилось или поцарапалось.

Паспорт оборудования:

Модель: 			METALTOOL MT200

Изготовитель:		METALTOOL

Год изготовления:

Дата продажи:

Дата ввода в эксплуатацию:

Подпись представителя			Подпись представителя

Поставщика:					Заказчика:

Технические характеристики:

| Мотор (230 В, 50/60 Гц) | 1700 Вт |
| --- | --- |
| Максимальное сечение профиля стенка 6 мм, 900 | 80 мм |
| стенка 6 мм, 450 | 56 мм |
| Максимальная толщина материала (нелегированная сталь) | 16мм |
| Частота вращения без нагрузки | 2200 мин -1 |
| Максимальное время включения | 30 мин |
| Уровень шума (под нагрузкой) | 108,7 dB |
| Ускорение | 3,9 м/с2 |
| Масса | 7.1 кг |
| Габаритные размеры, мм Максимум | 370 х 400 х 500 |
| Минимум | 250 х 325 х 500 |
| Наибольший диаметр диска | 230 мм |
| Диаметр отверстия | 25,4 мм |
| Ширина диска | 2 мм |

Комплектация: 1 рукоятка, 1 параллельный упор, 1 защитные очки,  1 пара берушей, ключ 13 мм, 2 батарейки ААА, чемодан.